## Slide 1
Programación lineal (LP)
Cesar de Prada
ISA-UVA
prada@autom.uva.es

## Slide 2
Indice
Introducción, problemas LP
Solución geométrica
Definiciones
Algoritmo simplex
Problema dual
Sensibilidad de las soluciones
Problemas típicos de programación lineal
Software

## Slide 3
Introducción
En la mayoría de los problemas prácticos las variables de decisión están sujetas de verificar una serie de restricciones en forma de ecuaciones de igualdad y desigualdad
Cuando la función objetivo y las ecuaciones de restricción son lineales en las variables de decisión, el problema de optimización se denomina de programación lineal (LP)
El término programación matemática se debe a que las técnicas se desarrollaron durante la II guerra para la programación de vuelos

## Slide 4
Ejemplo
Piezas de seda S
beneficio 6 €
Piezas de algodón A
beneficio 4€
M1
M2
M3
Seda 2h Algodón 4h
48h
60h
42h
Horas de funcionamiento semanal de cada máquina
Tiempo de proceso de cada pieza
¿Qué cantidad de piezas de cada tipo deben producirse cada semana para obtener el máximo beneficio?
Seda 4h Algodón 2h
Seda 3h
x1 piezas semanales de seda
x2 piezas semanales de algodón
Mi
Maquina i
Fábrica

## Slide 5
Ejemplo
Piezas de seda S
beneficio 6 €
Piezas de algodón A
beneficio 4€
M1
M2
M3
Seda 2h Algodón 4h
48h
60h
42h
Horas de funcionamiento semanal de cada máquina
Tiempo de proceso de cada pieza
Seda 4h Algodón 2h
Seda 3h

## Slide 6
Problemas LP


Los problemas LP se pueden formular de diversas formas equivalentes
…
Forma Standard

## Slide 7
Conversión de Problemas LP
Maximizar / minimizar
Desigualdades
Igualdades / desigualdades
Se añade una nueva variable 
(de holgura)
Variable no limitada

## Slide 8
Conversión

Se transforma en la forma estándar incrementando el número de variables con las tres variables de holgura x3, x4, x5

## Slide 9
Conversión


## Slide 10
Soluciones geométricas
x1
x2
14
x1=14
2x1+4x2=48
Región factible
4x1+2x2=60
La región factible es un politopo

## Slide 11
Soluciones geométricas
x1
x2
Región factible
6x1+4x2=J1
x1*=12, x2*=6
6x1+4x2=J2 > J1
6x1+4x2=J*
La solución se encuentra en un vértice de la región factible

## Slide 12
Región factible
x1
x2
x1
x2
La región factible es un politopo en Rn
La región factible es el contorno de un politopo en Rn
Forma standard
Desigualdades

## Slide 13
Problemas LP
x1
x2
x1
x2
x*
x*
La región factible es un politopo en Rn
La solución óptima, si existe, se encuentra en un vértice del politopo
Múltiples soluciones
Optimo único

## Slide 14
Restricciones
x1
x2
12
Región factible
Problema LP con óptimo no limitado. No hay solución: no hay ningún vector real factible x tal que J(x) sea mayor o igual que en cualquier otro punto factible
Un problema LP puede también no tener solución porque el conjunto factible sea vacío.

## Slide 15
Vértices
x1
x2
Si x es un vértice, se encuentra en la intersección de dos restricciones activas e independientes
x1
x2
x3
En Rn un vértice se define como el punto común de, al menos, n restricciones activas e independientes
vértice
vértice
Una restricción activa en x se cumple con =

## Slide 16
Problema LP estándar
A(m x n)
x(n x 1)
Rango(A)=m
n > m
b  0
El caso n = m solo tiene una solución y n < m no tendrá probablemente solución. Por eso solo vale la pena considerar el caso n > m
Si una restricción es combinación lineal de otras es redundante y no aporta nada por lo que puede suprimirse. De ahí la condición rango(A) = m
El problema LP estándar tiene n+m restricciones, m de igualdad y n de desigualdad

## Slide 17
Ejemplo

## Slide 18
Definiciones
Una matriz básica es un conjunto de m columnas de A linealmente independientes. Variables básicas son las asociadas a esas columnas.
Como rango(A) = m siempre es posible encontrar al menos una matriz básica
Un solución básica es una solución de Ax=b que corresponde a fijar las n-m variables no básicas a cero y resolver el sistema para las m variables básicas.
Una solución básica factible es una solución básica que cumple todas las restricciones

## Slide 19
Ejemplo
Matriz Básica
Variables básicas
Solución básica factible

## Slide 20
Vértices /Soluciones básicas factibles
Una solución básica factible verifica las ecuaciones de los m hiperplanos aijxj = bi luego satisface m restricciones independientes de igualdad, o sea activas, mas n-m restricciones de desigualdad tambien en forma activa (las correspondientes a las variables no básicas igualadas a cero). Satisface, por tanto m+n-m = n restriciones activas y es un vértice
Un vértice x satisface n restricciones activas. Si x es factible, debe cumplir todas las ecuaciones. Como solo hay m restricciones Ax=b, debe cumplir x 0 en forma activa para n-m variables, o sea x=0, luego corresponde a una solución básica factible
Vertices= soluciones básicas factibles

## Slide 21
Vértices degenerados
x1
x2
Un vértice x, o solución básica factible, es no-degenerado si cumple exactamente n restricciones activas
Si verifica mas de n restricciones se denomina degenerado
Vertice no degenerado
Vértice degenerado
x1
x2
Conjunto factible
Vértices no degenerados

## Slide 22
Restricciones redundantes
x1
x2
12
x1=12
2x1+4x2=48
Región factible
4x1+2x2=60
Restricción redundante, la región factible no se modifica si se prescinde de ella
cambio
Vértice degenerado

## Slide 23
Problema LP
x1
x2
x*
Optimo
Si la solución se encuentra en un vértice y un vértice es una solución básica factible. Podría pensarse en un método de solución que evaluase J = c’x en cada solución básica factible y escogiera el mejor, si existe.
El número máximo de vértices corresponde a los distintos grupos de m columnas que podemos formar con las n existentes en A, o sea:
Para n grande puede ser un número excesivo. p.e. n=100, m=50 resultan 1029 combinaciones

## Slide 24
Algoritmo Simplex (Dantzig 1947)
El algoritmo Simplex es una forma inteligente de recorrer los vértices que
Encuentra un vértice
Determina si es óptimo
En caso contrario, encuentra otro vértice vecino con un valor mejor de J
También indica si no hay solución debido a no factibilidad o a soluciones no acotadas
Por tanto, en un número finito de pasos puede encontrar el óptimo
Suele dividirse en dos fases:
I encontrar el vértice inicial, o detectar que no existe solución
II encontrar el óptimo, o detectar que no hay máximo

## Slide 25
Fase I del algoritmo Simplex
El primer paso del algoritmo simplex transforma el sistema de ecuaciones Ax=b en otro equivalente en forma canónica:
Donde m variables (en el ejemplo las m primeras) aparecen con coeficiente unidad y en una sola ecuación y
o determina que no hay solución factible

## Slide 26
Transformación a forma canónica
La transformación puede hacerse escogiendo una base B, por simplicidad supondremos que corresponde a las m primeras variables (si no fuera así, pueden reordenarse las variables para situarlas en estas posiciones). Después se hace el producto:
Con lo cual el sistema está en forma canónica.
Una operación alternativa es la eliminación de Gauss-Jordan. Las operaciones de combinación lineal de filas que conducen a filas de ese tipo se le suele llamar una operación de pivote y son las que suelen aplicarse.
Una solución básica inmediata es:
(Se discute mas adelante)

## Slide 27
Simplex, fase II
Básicas (o dependientes)
Supongamos que partimos del vértice inicial:
El conjunto de variables básicas se denomina una base xB
Puesto que las variables no básicas son 0, si cB=(c1,c2,…,cm):
No básicas (o independientes)

## Slide 28
Vertice adyacente
Un vértice (solución básica factible) adyacente difiere del vértice actual justo en una variable.
Para obtener un vértice adyacente, el método simplex saca una de las variables básicas de la base y la coloca como no-básica al mismo tiempo que pone en su lugar otra de las variables no-básicas.
Escoge que variables intercambiar de modo que se produzca la máxima mejora de la función objetivo.
Da valores (0) a n-m variables y resuelve Ax=b para las otras. ¿Cuales son las mejores n-m variables?

## Slide 29
Vertices adyacentes
x1
x2
x1
x2
x3
vértice
vértice
Una restricción activa en x se cumple con =
Los vértices adyacentes difieren justo en una restricción

## Slide 30
Vértice adyacente
Supongamos que aumentamos el valor de la variable no-básica xs de 0 a 1, manteniendo el valor de las demás no-básicas a 0

## Slide 31
Ganancia relativa
Por supuesto, el cambio de xs debería ser tal que anulara una variable básica y la hiciera, por tanto, no-básica, pero consideraremos por ahora que xs=1
El cambio en la función objetivo J será:
Si la ganancia relativa (ganancia por cambio unidad) de una variable xs no básica es >0 entonces la función objetivo J mejorará cuando hagamos a xs una variable básica
Ps columna no básica de A

## Slide 32
Condición de óptimo
Si las ganancias relativas de todas las variables no-básicas son negativas o cero, entonces todos los vértices adyacentes a una dado tienen valores menores que la solución actual y esta es un óptimo local, pero al ser la función objetivo lineal (convexa) el óptimo local es un óptimo global.
Si una variable no básica xs tiene una ganancia relativa >0 entonces J mejorará si se aumenta el valor de esa variable (haciéndola básica).
¿Cuál es la variable no-básica que debe seleccionarse? Aquella que tenga la mayor ganancia relativa.
¿Cuanto debe aumentarse su valor? ¿Qué variable básica debe salir de la base?

## Slide 33
¿Cuanto debe aumentarse su valor? ¿Qué variable básica debe salir de la base? Regla del menor cociente
El máximo incremento de xs compatible con que ninguna xi se haga negativa es:
Cuando xs tome el valor br/ars, la variable xr será 0 y se volverá no-básica siendo reemplazada por xs en la base. El incremento correspondiente en J será:
Cuando se cambia el valor de xs el valor de las variables de la base se modifica:
El cambio de xs, que valía 0, solo puede ser >0

## Slide 34
Soluciones No acotadas
Cuando se cambia el valor de xs el valor de las variables de la base se modifica:
Si se verifica:
Entonces se puede aumentar indefinidamente el valor de xs sin que las otras variables violen las restricciones, y como J aumenta al aumentar xs, no existe un límite superior en J y no existe el máximo.

## Slide 35
Nuevo vértice adyacente
Si algún , entonces, deberá escogerse lógicamente para entrar en la base la variable no-básica xs que presente un mayor valor de J
Usar luego el criterio
y escoger un nuevo vértice como:
Chequeando si se trata del óptimo y repitiendo el ciclo hasta alcanzarlo
para determinar la variable xr que sale de la base

## Slide 36
Soluciones degeneradas
Si al calcular una solución básica alguna de las variables básicas resulta ser cero, se dice que el vértice es degenerado, o que se trata de una solución básica factible degenerada.
Puede aparecer en el vértice inicial cuando una es cero, o al calcular un nuevo vértice. En este caso, puede ocurrir que
Con lo que el incremento en J:
Con lo cual no habrá mejora en esta o en algunas otras iteraciones, reduciendo la eficiencia del método. En teoría es posible que se vaya a vértices sin mejora y se vuelva a uno de partida apareciendo ciclos que impidan la convergencia del algoritmo simplex. No obstante en la práctica no suelen aparecer si está adecuadamente programado.

## Slide 37
Resumen
1 Poner el problema en forma canónica, escribiendo en problema en forma de tabla y escoger la base
2 Para cada variable no básica calcular las ganancias relativas, escoger la mayor. Si es ≤ 0, es el óptimo, sino, seleccionar esa variable xs para entrar en la base. Si todos los ais son <0, no hay solución.
3 Calcular el menor de los cocientes bi/ais (ais>0) que determina la variable que sale de la base.
 |  | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 |  |  | 
 |  | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 
cB | Base | x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | b |  | (ais>0) bi/ais
0 | x3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 48 |  | 24
0 | x4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 60 |  | 15
0 | x5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 |  | 14
cs-sum(ciais) | ganancia relativa | 6 | 4 |  |  |  | 0 | J | 
4 Pivotar sobre el elemento de esa fila y columna para pasar a forma canónica y repetir el proceso

## Slide 38
Ejemplo
Manufactura de seda y algodón
Forma canónica estándar
Excel

## Slide 39
Fase I del algoritmo simplex
Hemos visto que escogiendo m columnas independientes de A (lo cual siempre es posible al ser de rango m), se puede transformar el problema en forma canónica:
y encontrar una solución básica:
se trata de una solución básica factible y se puede comenzar la fase II
x1
x2
vértice
Pero puede ocurrir que algún bi sea < 0 en cuyo caso la solución básica no será factible

## Slide 40
Fase I del algoritmo simplex
Si algún bi<0, se puede multiplicar la ecuación correspondiente por -1, en cuyo caso todos los bi serán positivos, aunque la solución seguirá siendo no factible. A continuación se puede plantear y resolver el siguiente problema LP ampliado asociado:
Este problema tiene una solución básica factible inicial [,x]=(,0). Si la solución de este problema LP ampliado da [*,x*]=(0,x$), entonces x$ es una solución factible inicial del problema original. En caso contrario no hay ninguna solución factible a este problema.
Si hay solución factible del problema original, =0 y coincide con el max de este problema ampliado

## Slide 41
Un ligero cambio
x1
x2
14
x1=14
2x1+4x2=48
Región factible
4x1+2x2=60
Supongamos que ahora la máquina 3 debe estar ocupada por piezas de seda al menos 12 horas semanales

## Slide 42
Un ligero cambio
x1
x2
14
x1=14
2x1+4x2=48
Región factible
4x1+2x2=60

## Slide 43
Solución básica factible inicial
(0,0,48,60,42,-12) no es factible, luego se necesita emplear la fase 1 del algoritmo

## Slide 44
Ejemplo fase I
Da un vértice inicial para:
Excel

## Slide 45
Complejidad
La relación entre el tiempo que un algoritmo tarda en encontrar la solución y el tamaño del vector de decisión x se denomina complejidad
El número de vértices que el algoritmo simplex tiene que examinar depende del vértice de partida. En el peor caso puede ser 2n-1, luego tiene complejidad exponencial O(2n-1)
Una propiedad deseable es que un algoritmo sea de complejidad polinomial

## Slide 46
Otros algoritmos para LP
Hay formulaciones alternativas al algoritmo simplex:
  Simplex revisado, de complejidad exponencial, reduce cálculos sobre columnas.
  Algoritmo de Khachiyan, de complejidad polinomial O(n4L) donde L depende de la precisión, no suele ser una alternativa práctica.
  Algoritmo de Karmarkar (método de punto interior), de complejidad polinomial O(n3.5L). Algoritmo eficiente para problemas de gran dimensión. No recorre vértices sino genera una secuencia partiendo de un punto factible del interior del conjunto factible.

## Slide 47
Métodos de Punto Interior
El algoritmo de Karmarkar (1984) es el mas empleado
Por simplicidad, daremos unas ideas del método de punto interior de Dikin, aplicable a problemas LP en forma standard
x1
x2
J = cte
c
x3=0
x4=0
x5=0
Se parte de un punto estrictamente interior del conjunto factible x > 0 y se camina en direcciones que mejoren J y respeten las restricciones

## Slide 48
Punto interior (Dikin)
x1
x2
J = cte
c
x3=0
x4=0
x5=0
Cualquier cambio que respete las restricciones debe cumplir:
El vector c marca una dirección de aumento de J, pero para asegurar que se camina respetando las restricciones el avance, se hara en una dirección perpendicular a las filas de A, dada por la proyección ortogonal de c sobre A:
Moviéndose en la dirección
Se respetan las restriciones de igualdad

## Slide 49
Punto interior (Dikin)
x1
x2
J = cte
c
x3=0
x4=0
x5=0
Moviéndose en la dirección
Se respetan las restriciones de igualdad y aumenta J.
Para asegurar que se cumple también x > 0 hay que restringir la longitud del paso 
Normalmente se acompaña de un escalado previo de las variables que facilita la eleccion de  en base a la componente mas negativa de x
Si todas las componentes de x son positivas no hay maximo
x

## Slide 50
Problema Dual
Asociado a cada problema primario de LP, hay un problema LP dual
(mxn)(nx1)
(1xn)(nx1)
(1xm)(mx1)
(nxm)(mx1)
Existe una relación entre ambos problemas que puede usarse para analizar las soluciones y plantear formas alternativas de solución
El dual del dual es el problema original
(mx1)
(nx1)

## Slide 51
Ejemplo
Primario
Dual
z1
z2
z3

## Slide 52
Problema dual del LP estándar



Primario
Dual
Dual
z no limitada

## Slide 53
Ejemplo
Primario
Dual

## Slide 54
Lema de la dualidad
Si x y z son dos soluciones factibles de los problemas primario y dual LP, entonces:
De forma que cualquier solución del primario es una cota inferior de cualquier solución del dual
En efecto, si x y z son factibles: Ax = b, x  0, A’z  c
A’z  c,  x’A’z  x’c pero x’A’ = b’,  b’z  x’c
Por tanto, si uno de los problemas no está acotado, el otro no tiene ninguna solución factible
El resultado es válido también cuando los problemas LP se expresan como desigualdades

## Slide 55
Lema de la Dualidad
Si x y z son dos soluciones factibles de los problemas primario y dual LP, entonces:
Por tanto, si x0 y z0 son soluciones factibles de los problemas LP primario y dual respectivamente y verifican c’x0 = b’z0 entonces ambas son óptimas para dichos problemas, dado que alcanzan una cota superior / inferior
También es cierto lo contrario y conjuntamente constituye el teorema de la dualidad

## Slide 56
Teorema de la dualidad
Si el problema LP primario tiene una solución óptima x*, entonces también la tiene el dual y se verifica c’x* = b’z*
Primario
Dual
Toda solución óptima del primario debe ser una solución básica factible que verifica: (se han reordenado las columnas para que B sea una base)
Condición de óptimo

## Slide 57
Teorema de la dualidad
z es una solución básica del problemas dual, en efecto:
Luego cumple z’A  c’ y es factible en el dual. Además:
Luego por el lema de la dualidad, z es óptima para el dual al alcanzar una cota superior, ya que (0, B-1b) es una solución del primario
El resultado es válido también cuando los LP se expresan como desigualdades

## Slide 58
Solución dual
Si se conoce la solución de problema primario, se puede calcular la del dual (y viceversa)
Para ello se parte de la formulación original Ax = b donde se han reordenado las columnas para que las primeras columnas B sean la base del vértice óptimo.
z* solución del dual, puede obtenerse a partir de:
Lo cual siempre es posible calcular al ser B una base

## Slide 59
Sensibilidad del óptimo
¿Cómo varia el costo óptimo J* si varían las restricciones b?
La solución óptima del dual z* da la sensibilidad del coste óptimo del primario respecto al vector de restricciones b
A los valores z* se les suele denominar precio sombra
Obviamente, también se cumple:

## Slide 60
Ejemplo
Ejemplo: ¿como varia J*?
Primario
¿Cómo varia el costo óptimo 96 si la máquina 1 puede trabajar 50h semanales?
Debe calcularse la solución óptima del problema dual, bien directamente o a partir de la formulación del primario con siendo B la base óptima

## Slide 61
Ejemplo: ¿como varia J*?
Excel
B

## Slide 62
Problemas de transporte
Una empresa posee fábricas en Galicia, La Rioja y Murcia, y almacenes en Sevilla, Madrid, Barcelona, Santander y Bilbao. Los costes de envío de una unidad de un producto de cada fábrica a cada almacén, así como las existencias en las fábricas y las demandas de los almacenes vienen dados en la tabla adjunta:
¿Cuál es la cantidad que debe enviarse de cada fábrica a cada almacén para minimizar los costos de transporte y satisfacer la demanda?

## Slide 63
Problemas de transporte
xij cantidad enviada de la fábrica i al almacén j
cij coste de enviar una unidad de la fábrica i al almacen j
dj demanda del almacen j
ei existencia en la fábrica i
Excel

## Slide 64
Sensibilidad restric.
Restricciones |  |  |  |  |  |  | 
 |  |  | Valor | Sombra | Restricción | Aumento | Aumento
 | Celda | Nombre | Igual | precio | lado derecho | permisible | permisible
 | $B$8 | Galicia Total | 300 | 0 | 310 | 1E+30 | 10
 | $B$9 | La Rioja Total | 260 | -2 | 260 | 80 | 10
 | $B$10 | Murcia Total | 280 | -1 | 280 | 80 | 10
 | $C$12 | TOTAL: --- | 180 | 4 | 180 | 10 | 80
 | $D$12 | TOTAL: --- | 80 | 5 | 80 | 10 | 80
 | $E$12 | TOTAL: --- | 200 | 6 | 200 | 10 | 80
 | $F$12 | TOTAL: --- | 160 | 5 | 160 | 10 | 80
 | $G$12 | TOTAL: --- | 220 | 4 | 220 | 10 | 220
Aumento permisible de las restricciones antes de que cambie el precio sombra
disminución
Restricciones

## Slide 65
Sensibilidad (función objetivo)
 |  | Valor | Gradiente | Coeficiente | Aumento | Aumento
Celda | Nombre | Igual | reducido | objetivo | permisible | permisible
$C$8 | Galicia Sevilla | 0 | 6 | 10 | 1E+30 | 6
$D$8 | Galicia Madrid | 0 | 3 | 8 | 1E+30 | 3
$E$8 | Galicia Barcelona | 0 | 0 | 6 | 1E+30 | 0
$F$8 | Galicia Santander | 80 | 0 | 5 | 0 | 1
$G$8 | Galicia Bilbao | 220 | 0 | 4 | 4 | 4
$C$9 | La Rioja Sevilla | 0 | 4 | 6 | 1E+30 | 4
$D$9 | La Rioja Madrid | 0 | 2 | 5 | 1E+30 | 2
$E$9 | La Rioja Barcelona | 180 | 0 | 4 | 0 | 1
$F$9 | La Rioja Santander | 80 | 0 | 3 | 1 | 0
$G$9 | La Rioja Bilbao | 0 | 4 | 6 | 1E+30 | 4
$C$10 | Murcia Sevilla | 180 | 0 | 3 | 4 | 4
$D$10 | Murcia Madrid | 80 | 0 | 4 | 2 | 5
$E$10 | Murcia Barcelona | 20 | 0 | 5 | 1 | 2
$F$10 | Murcia Santander | 0 | 1 | 5 | 1E+30 | 1
$G$10 | Murcia Bilbao | 0 | 6 | 9 | 1E+30 | 6
Ganancias relativas (min ≥0)
disminución
Posibles soluciones óptimas múltiples

## Slide 66
Problemas de mezclas
La tabla da el contenido de nutrientes de varios alimentos y sus precios:
Mínimo diario | Nutriente | Leche (taza) | Huevos (unidad) | Carne (100g) | Pan (bollo) | Queso (100g)
75 | Proteínas g | 8 | 7 | 20 | 2 | 7
1.2 | Calcio g | 0.3 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.25
1.2 | Hierro mg | 0.1 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0.1
3600 | Calorías | 175 | 75 | 150 | 75 | 100
 | Precio € | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.6
Donde están reflejadas las necesidades diarias de cada uno. ¿Qué cantidad diaria de cada alimento necesita tomar una persona para cubrir sus necesidades si quiere tomar al menos 2 bollos de pan, tener una dieta equilibrada y gastar lo menos posible?

## Slide 67
Problemas de mezclas
xj cantidad de cada tipo de alimento (x1= tazas de leche, x2=nº de huevos, x3= gramos de carne/100, x4 = bollos de pan, x5= gramos de queso/100 que se ingiere diariamente
ni mínimo diario que debe ingerirse de cada nutriente
cij contenido en el nutriente i del cada unidad del alimento j
pj precio de una unidad del alimento j

## Slide 68
Blending
Para hacer gasolinas de aviación de tipo A y B y de automóvil con y sin plomo, en una refinería se usan alkilatos, gasolina básica y gasolina crakeada. Las propiedades físicas y la producción diaria de cada de estas son:
Producto | PVR | Nº de Octano (0) | Nº de Octano (250) | Producción m3/dia
Alkilato | 5 | 94 | 108 | 4000
Gasolina básica | 4 | 74 | 86 | 4000
Gasolina crakeada | 8 | 84 | 94 | 2500
Con o sin 250 mg/m3 de tetraetil plomo

## Slide 69
Blending - Gasolinas
Producto | PVR | TEL | Nº de octano | Ganancia €/ m3
Gasolina aviación A | 7 | 0 |  80 | 100
Gasolina aviación B | 7 | 250 |  91 | 110
Gasolina con plomo | --- | 250 |  87 | 95
Gasolina sin plomo | --- | 0 |  91 | 95
y las mezclas deben de tener:
Determinar las cantidades que deben producirse y las mezclas adecuadas para maximizar el beneficio diario
TEL: mg/m3 de tetraetil de plomo

## Slide 70
Blending- Nomenclatura
xaA = m3 de alkilato que se utilizan diariamente para hacer gasolina de aviación A
xaB = m3 de alkilato con TEL que se utilizan diariamente para hacer gasolina de aviación B
xaS = m3 de alkilato que se utilizan diariamente para hacer gasolina sin plomo
xaP = m3 de alkilato con TEL que se utilizan diariamente para hacer gasolina con plomo
xbA, xbB, xbS, xbP m3 de gasolina básica que se utilizan ....
xcA, xcB, xcS, xcP m3 de gasolina crakeada que se utilizan ....

## Slide 71
Blending - Objetivo
Maximizar el beneficio diario, cumpliendo las especificaciones de calidad (en PVR e indice de octano) y cantidad (en disponibilidad de productos)
Los productos empleados de cada tipo no pueden ser mayores que sus disponibilidades diarias

## Slide 72
Blending - PVR
Las gasolinas fabricadas de cada tipo tienen que cumplir con sus especificaciones mínimas de PVR:
Que puede transformarse a forma lineal:

## Slide 73
Blending - Octano
Las gasolinas fabricadas de cada tipo tienen que cumplir con sus especificaciones mínimas de índice de octano y contenido en TEL:
Que puede ponerse del mismo modo en forma lineal

## Slide 74
Blending
El problema se plantea como uno de tipo LP

## Slide 75
Blending
Las cantidades utilizadas de cada producto serán:
Las cantidades fabricadas de cada gasolina serán:

## Slide 76
Grafos dirigidos
Nodos
Arcos
Flujos en una o ambas direcciones
xij

## Slide 77
Problemas de flujos en redes
Una compañía química tiene varias plantas conectadas por oleoductos cuya capacidad máxima en m3/min, dirección y arquitectura están indicadas en la figura. Desea enviar un flujo de 9 m3/min desde la planta 1 a la 6. Los costos de envio de un flujo unitario de cada oleoducto están indicados en rojo en la figura. ¿Como debe organizar el envío para realizarlo con los menores costos posibles? Se supone que no hay acumulación ni generación de producto en las plantas intermedias
1
2
3
4
5
6
5, 6
8, 9
3, 3
4, 5
2,1
3,2
6,4
5,1
9,6
8, 5

## Slide 78
Flujo en redes
1
2
3
4
5
6
5, 6
8, 9
3, 3
4, 5
2,1
3,2
6,4
5,1
9,6
8, 5
xij cantidad que se envia desde el nodo i al j
U capacidad
c coste

## Slide 79
Flujo en redes GAMS
SET
n nodos /nod1,nod2,nod3,nod4,nod5, nod6/
i(n) nodos de salida /nod1,nod2,nod3,nod4,nod5/
j(n) nodos de llegada /nod2,nod3,nod4,nod5,nod6/
k(n) nodos intermedios /nod2,nod3,nod4,nod5/;
alias (n,nn)
Table c(n,nn) costes de envio
nod1 nod2 nod3 nod4 nod5 nod6
nod1 0 6 9 0 0 0
nod2 0 0 3 5 1 0
nod3 0 0 0 2 4 0
nod4 0 0 0 0 0 6
nod5 0 0 0 1 0 5
nod6 0 0 0 0 0 0;

## Slide 80
GAMS
Table b(n,nn) capacidad de envio
nod1 nod2 nod3 nod4 nod5 nod6
nod1 0 5 8 0 0 0
nod2 0 0 3 4 2 0
nod3 0 0 0 3 6 0
nod4 0 0 0 0 0 9
nod5 0 0 0 5 0 8
nod6 0 0 0 0 0 0;
Variables
x(n,nn) cantidades de envio
z;
Positive Variables x(n,nn);
x.up(n,nn) = b(n,nn);

## Slide 81
GAMS
Equations
obj define la funcion objetivo
const1 define la restriccion sobre el primer nodo de salida
const2 define la restriccion sobre el ultimo nodo de llegada
const3(n) balance en un nodo;
obj.. z =e= sum((i,j), c(i,j)*x(i,j));
const1.. sum(j, x('nod1',j)) =e= 9;
const2.. sum(i, x(i, 'nod6')) =e= 9;
const3(k).. sum(i, x(i,k))=e= sum(j, x(k,j));
Model redes /all/;
Solve redes using lp minimizing z;
Display x.l;

## Slide 82
Flujo en redes, solución
1
2
3
4
5
6
5
4
3
2
3
1
6
3
xij cantidad que se envia desde el nodo i al j
U capacidad
c coste
Costo óptimo 144

## Slide 83: Síntesis de una red de intercambiadores
Asumiremos que una red es óptima si presenta las siguientes características:
Coste de servicios mínimo
Número de unidades mínimo
Coste de construcción o inversión mínimo

## Slide 84: Síntesis secuencial de una red de intercambiadores
Determinar el consumo de servicios mínimos para el intercambio de dos corrientes calientes y dos corrientes frías:
Fcp(kW/ºC)
Tin(C)
Tout(C)
H1
1
400
120
H2
2
340
120
C1
1.5
160
400
C2
1.3
100
250
Vapor: 500ºC Agua fría: 20-30ºC Diferencia de temp. = 20ºC

## Slide 85: Síntesis secuencial de una red de intercambiadores
C1
Intervalos de Temperatura
Contenidos de calor
H1
H2
C1
C2
420
400
int 1
400
380
int 2
180
160
int 4
340
320
int 3
120
100
H1
H2
30
60
90
160
320
240
117
60
120
78
280
440
360
195
250
C2

## Slide 86: Cálculo de utilities de una red de intercambiadores mediante LP
Balances en cada intervalo
Modelo de Papoulias y Grossmann

## Slide 87: Cálculo de utilities de una red de intercambiadores mediante LP
Problema de Programación Lineal
Qs = 60kW
Qw = 225 kW
R1 = 30 kW
R2 = 0
R3 = 123 kW
R2 = 0 existe un pinch en el nivel de temperatura entre 340º-320ºC
SOLUCIÓN

## Slide 88
Software
Hay dos tipos principales de software para resolver problemas LP:
  Solvers (resolvedores): rutinas que implementan algoritmos y pueden ser llamadas desde otro entorno o lenguaje, normalmente como dll’s y dan la solución (CPLEX, LINDO, OSL,Matlab, NAG,...)
  Sistemas de modelado: Entornos para formular, resolver, analizar y gestionar el problema LP, expresando el problema en algún lenguaje (CPLEX, GAMS, XPRESS-MP...) o estructura (Excel) adecuados. Hacen llamadas a algún solver para obtener la solución.
El tamaño de los problemas se suele referir al número de no ceros en la matriz A. (Sparse) Menos de 1000 es un problema pequeño, mas de 50000 grande. Los solvers actuales pueden resolver de forma eficiente estos problemas en tiempos desde sg a alguna hora.