## Slide 1: Non Linear Programming NLP
Prof. Cesar de Prada
ISA-UVA
prada@autom.uva.es

## Slide 2
Indice
Métodos generales de Programación no-lineal
  Programación cuadrática secuencial SPQ
  Gradiente reducido generalizado GRG
  Plano cortante (cutting plane) CP
Software NLP
Ejemplos

## Slide 3
Programación cuadrática secuencial SQP
Consideraremos primero el caso de restricciones de igualdad y lo extenderemos después al problema general NLP.
El método SQP trata de resolver las condiciones KKT haciendo una aproximación lineal de las mismas en torno a un valor de (x, ) (o resolviendo un problema QP equivalente) para obtener una solución aproximada e itera para mejorar la estima hasta llegar a un punto en que no hay mejora sensible.

## Slide 4
SQP
Condiciones KKT :
Para resolver las condiciones KKT, puede hacerse un desarrollo en serie de Taylor de primer orden en torno a una estima inicial xk, k de la solución:
Este es un sistema lineal de ecuaciones que puede resolverse para encontrar x y 
Nótese que es la idea del método de Newton, igualar a cero una aproximación de primer orden para calcular x,  tal que L=0

## Slide 5
Notación

## Slide 6
SQP
También es posible hallar la misma solución resolviendo el problema de QP:
En efecto, la Lagrangiana Ls de este problema QP es:
y las correspondientes condiciones KKT para el mismo son:
Que se corresponden con el sistema de ecuaciones lineales con  = 

## Slide 7
SQP
Como la solución de las condiciones KKT es solo aproximada, el método toma como nuevo punto de búsqueda:
E itera resolviendo los problemas QP hasta que no hay un cambio sensible en x y en J

## Slide 8
SQP Otra formulación
Como
Sustituyendo en:
Equivalente a:
y usando la expresión de h(xk)

## Slide 9
SQP caso general
El caso mas general de restricciones de igualdad y desigualdad se enfoca transformando, mediante variables de holgura, las desigualdades en igualdades.
El vector de decisión x se amplia a las variables de holgura:
nuevo x = [ x ,  ]

## Slide 10
SQP caso general
El caso mas general de restricciones de igualdad y desigualdad se enfoca transformando mediante variables de holgura las desigualdades en igualdades, apareciendo además las ecuaciones de desigualdad adicionales de las variables de holgura que pueden expresarse como:
Donde parte de m ó M pueden ser - o 
El conjunto de ecuaciones linealizadas que corresponden a las condiciones de KKT incluyen ahora desigualdades, pero estas pueden considerarse sin mayor inconveniente en el problema QP asociado a cada iteración.

## Slide 11
SQP
Condiciones KKT :
Para resolverlas, puede hacerse un desarrollo en serie de Taylor de primer orden en torno a una estima inicial xk, k,k,k de la solución:

## Slide 12
SQP
En este caso la solución es equivalente a la del problema QP:
Como puede comprobarse calculando sus condiciones de KKT a partir de su Lagrangiana Ls

## Slide 13
SQP- Modificaciones (Nash &Sofer 1996)
En la resolución de cada subproblema QP, es posible que x2L no sea PD y además, es necesario calcular Hessianos de todas las funciones del problema NLP. Para evitar estas dificultades se suele modificar el subproblema QP
Sustituyendo x2L por una matriz B positiva definida que se actualiza cada iteración de forma que converja al Hessiano utilizando la misma técnica que en el método BFGS, el cual solo implica cálculos de L y xL .

## Slide 14
SQP- Modificaciones (Nash &Sofer 1996)
Otra modificación que suele incorporarse al algoritmo SQP hace referencia a la longitud del paso a dar en cada iteración para mejorar la convergencia.
En lugar de:
Se usa:
Donde la longitud del paso k se calcula para minimizar J en la dirección x con una penalización exacta añadida
Donde i son pesos de la penalización

## Slide 15
Algoritmo SQP
Bk=I, xk = x0
Resolver el subproblema QP obteniendo xk y k
Comprobar las condiciones de óptimo (condiciones KKT y cambio en J y x)
Escoger los pesos i y calcular k minimizando en la dirección xk el costo J con penalización exacta en h
Hacer xk+1=xk+kxk
Calcular L(xk), L(xk+1), xL(xk, k), xL(xk+1, k), y una nueva estima Bk+1 usando el método BFGS
k=k+1, volver a 2
Eficiente con convergencia superlineal hasta algunos miles de variables. Para tamaños mayores es preferible usar SLP.
Implementado en MINOS, GAMS, NAG, NPSOL, Matlab,….

## Slide 16
Gradiente Reducido Generalizado GRG
Adapta las ideas del algoritmo del descenso mas pronunciado al caso con restricciones, proyectando el gradiente sobre las mismas.
Desarrollado por Abadie &Carpentier (1969) con versiones posteriores mejoradas Lasdon (1992) conocidas como GRG2
Implementado en el Solver de Excel, GAMS, CONOPT,..
xk
xk+1
Algoritmo del descenso mas pronunciado:

## Slide 17
GRG ¿Cómo incluir restricciones?
Comenzaremos por el caso de restricciones de igualdad donde n > m.
Si se pudiesen despejar m variables xi de las ecuaciones h(x)=0, se podrian sustituir en J(x) con lo que el problema se convierte en uno sin restricciones en las n-m variables xj restantes, al que se podría aplicar el método del descenso mas pronunciado.
En general, por ser las m ecuaciones hi(x)=0 no lineales, no se podrán despejar explícitamente las m variables xi. El método GRG proporciona un procedimiento para conseguir un efecto equivalente.

## Slide 18
GRG
Sea xk un punto que satisface las restricciones de igualdad del problema NLP. Una aproximación lineal de h(x) en ese punto es:
Y si la aproximación lineal debe valer 0, entonces debe cumplirse:
Que es un sistema lineal en x. Por simplicidad denominemos xB a las primeras m componentes de x (variables básicas) y xN a las restantes de modo que x’ = [x’B| x’N] y veamos como despejar xB en función de xN

## Slide 19
GRG
Que solo depende de xN

## Slide 20
GRG
El problema de minimizar J(x) con las restricciones h(x)=0 equivale a minimizar Jh(xB(xN), xN) respecto a xN sin restricciones. Para ello puede usarse el gradiente de Jh respecto a xN que es:
y como:
que recibe el nombre de gradiente reducido y puede aplicarse en un algoritmo como el del descenso mas pronunciado respecto a xN
Criterio de terminación:

## Slide 21
GRG
Esta estrategia, basada en la linealización de h(x)=0, conduce a puntos que dan menores valores de J(x) independientemente de la no linealidad de h(x). En efecto, en una aproximación de primer orden:
De forma que para un  suficientemente pequeño que asegure la validez de la aproximación de primer orden de J, el gradiente reducido d da una dirección de descenso de J

## Slide 22
GRG
El principal problema de esta estrategia es que, si en una etapa del algoritmo hemos calculado las componentes xN del vector x, el empleo de la expresión
para calcular las otras componentes xB de x, conduce a puntos que no verifican las restricciones h(x)=0
Ello es debido a que los puntos del hiperplano que resulta de la linealización de una función no lineal h(x) no coinciden, en general con h(x)
x1
x2
h(x)=0
xk
Como la relación entre el cambio de xN y el cambio de xB es –B-1N, esto equivaldria a usar sobre x el algoritmo:

## Slide 23
GRG
La estrategia correcta es calcular las m componentes xB correspondientes a la iteración k+1 de forma que se verifiquen las restricciones h(x)=0
Para ello se puede usar el método de Newton
Si no converge debe reducirse el paso  y volver a iterar Para la estima inicial de xB,k+1 puede usarse :
Después hay que comprobar que J(x) mejora en xk+1

## Slide 24
GRG
xN,k
xN,k+1
Se optimiza sobre x1, x2 usando el gradiente reducido d y se ajusta x3 para que (x1, x2, x3) esté sobre la superficie definida por h(x1,x2,x3)=0 .
Equivale a usar un vector gradiente proyectado sobre la superficie
xk
h(x1,x2,x3)=0
x1
x2
x3
-d
Ejemplo: Una sola restricción, x3 variable basica, x1, x2 variables no básicas
Un paso  demasiado largo puede impedir hallar x3 que cumpla la ecuación h(x1,x2,x3)=0

## Slide 25
GRG Ejemplo
El gradiente reducido es:
N
B

## Slide 26
GRG Ejemplo
Como
Ahora de optimiza Jh(xN)=Jh(x1) moviendo x1 en la dirección –d una cierta cantidad . Si  = 0.4 tendriamos x1 - d = 2 – 0.4.(-2) = 2.8
Las otras componentes del nuevo x(2) se calculan para que verifiquen las restricciones h1 y h2, para lo cual ha de resolverse:
Este ejemplo sencillo puede resolverse analíticamente, (x2= 3.49, x3 = 4.2 ) pero en general usaríamos el método de Newton. Una iteración del mismo usaria:
Partiendo de:

## Slide 27
GRG Ejemplo
Y continuaría hasta alcanzar la solución (3.487,4.2). El nuevo x(2) seria entonces:
(2.8,3.487,4.2) y podríamos hacer otra iteración del algoritmo GRG.
Pero antes debemos comprobar que la función J mejora con el paso dado:
Si no fuera así deberia reducirse . Tras iterar, la solución es: (2.5,3.71,4.2) donde hJ=0

## Slide 28
GRG - desigualdades
El caso mas general de restricciones de igualdad y desigualdad se enfoca transformando mediante variables de holgura las desigualdades en igualdades, apareciendo además las ecuaciones de desigualdad adicionales de las variables de holgura que pueden expresarse como:
Donde parte de m ó M pueden ser - o 
El tratamiento de estas desigualdades generadas por las variables de holgura se suele hacer de forma implícita en los distintos pasos del algoritmo GRG

## Slide 29
GRG - desigualdades
Algunos aspectos a considerar en el tratamiento implícito de variables de holgura:
Tomar como variables básicas solo aquellas que no estén cerca de los límites, de modo que las no-básicas puedan tener un cierto rango de variación
Modificar el vector de búsqueda d de forma que no se violen los límites de las variables de holgura si se avanza en la dirección –d
Comprobar que se respetan los límites en las variables de holgura cuando se ajusta el paso  y cuando se calcula xB respetar las restriciones de igualdad
Eficiente hasta cientos de variables y restricciones

## Slide 30
Cutting plane CP
Estos métodos tienen tres pasos:
1 Formular el problema en la forma
2 Encontrar un politopo convexo que contenga a S
3 Resolver el problema por medio de una sucesión de problemas LP

## Slide 31
Cutting Plane CP (1)
1 Un problema del tipo
Es equivalente a
Con x = (z , u)’
Que tiene la forma deseada

## Slide 32
Cutting Plane CP (2)
S
Si se encuentra un politopo Pk que contenga a S, el problema de minimizar c’x sobre Pk es de LP
Pk
Si la solución de este problema LP, xk  S, esta es la solución del problema original
En caso contrario, trazar un plano que separe a xk de S, lo que dara origen a un nuevo politopo Pk+1 que se aproximará mejor a S
Repetir el problema de minimizar c’x sobre Pk+1 hasta encontrar la solución o una aproximación adecuada.
Los distintos algoritmos difieren en la forma de generar el politopo y los planos cortantes.
xk
S
Pk+1
xk

## Slide 33
Software NLP
Hay dos tipos principales de software para resolver problemas NLP:
  Solvers (resolvedores): rutinas que implementan algoritmos, pueden ser llamadas desde otro entorno o lenguaje, normalmente como dll’s y dan la solución (MINOS, OSL, Matlab, NAG, NPSOL, CONOPT, IMSL,...)
  Sistemas de modelado: Entornos para formular, resolver, analizar y gestionar el problema NLP, expresando el problema en algún lenguaje (GAMS, XPRESS-MP, AMPL,...) o estructura (Excel) adecuados. Hacen llamadas a algún solver para obtener la solución.
Los puntos mas críticos para la búsqueda del óptimo hacen referencia al cálculo de las derivadas, al punto inicial de búsqueda y a los posibles mínimos locales

## Slide 34
Software NLP
La mayor parte de los métodos requieren la evaluación de las primeras derivadas de la función o de las restricciones respecto a x. Si el usuario no la proporciona, los solvers suelen evaluarlas mediante cociente de incrementos:
Las diferencias centrales son mas exactas pero incrementan el tiempo de cálculo. Normalmente x es del orden de 10-6 o 10-7 y proporcionan buena exactitud. No obstante si J involucra la resolución de sistemas de ecuaciones, simulación, etc., conviene aumentar significativamente x
Muchos entornos de modelado proporcionan diferenciación automática lo que incrementa notablemente la precisión de los resultados.

## Slide 35
Software NLP
Una vez que se ha formulado un problema de optimización, suele ser conveniente ponerlo en forma tal que se facilite su resolución numérica y se aumente la eficiencia de la búsqueda de esa solución.
Entre las modificaciones posibles están:
El escalado de las variables independientes
Las transformaciones para evitar cálculos fuera de rango log(x), x½, …
Las transformaciones para evitar no diferenciabilidades
Las transformaciones para mejorar la convexidad del problema

## Slide 36
Convexificación
Función no convexa en x
Cambio de variable
Función convexa en v

## Slide 37
Software NLP
Una dificultad asociada a los problemas NLP se refiere a la condición de global o local del óptimo propuesto por los algoritmos NLP.
Excepto cuando el problema es convexo, no podemos garantizar que el óptimo propuesto sea un óptimo global del problema. Por ello se suelen usar tres tipos de enfoques:
Comenzar en múltiples puntos iniciales y chequear que todos llevan al mismo óptimo, lo que da una cierta seguridad en la condición de global del óptimo alcanzado, aunque no una garantía.
Reformular el problema para que este sea de tipo convexo
Usar métodos de optimización global, aunque estos pueden ser muy lentos o no dar una verdadera garantía de que la solución obtenida es global.

## Slide 38
Software NLP
Finalmente, otro aspecto a considerar en la resolución del problema NLP es el ajuste de los distintos parámetros que aparecen, bien en la evaluación de la condición de óptimo o bien en los pasos intermedios del algoritmo, los cuales a menudo son otros subproblemas de optimización LP, QP, descenso mas pronunciado, etc.
Número máximo N de iteraciones permitidas
Cambios en la función o el valor de x
Cumplimiento de las restricciones

## Slide 39
Objetivo: Producir 50 MW con el mínimo consumo de fuel
Caldera
1

Caldera
2

fuel
fuel
gas
gas
f1
g1
f2
g2
Pueden funcionar simultáneamente con fuel o gas (efectos aditivos)
xij potencia producida en el alternador i con el combustible j
Consumo de combustible para producir xij MW en cada alternador
x1
x2
Rango de trabajo

## Slide 40
Restricción de potencia:
Restricción de disponibilidad
Redundantes, siempre son positivas para xij0
Excel

## Slide 41
Equilibrio Químico
Una mezcla de 10 especies químicas (H, H2, H2O, N, N2, NH, NO, O, O2, OH) se mantiene en equilibrio a T=298 ºK y p = 750 mmHg. Se sabe que las especies están formadas únicamente de hidrógeno, nitrógeno y oxígeno y que la mezcla se comporta como un gas ideal.
¿Cual es la composición de la mezcla, si los elementos están presentes en las siguientes cantidades: 2 moles de H, 1 mol de N y un mol de O ?
H2, CO,
O2,…
T = 298 ºK
p = 750 mmHg

## Slide 42
Equilibrio químico
j | Moles de j | wj
H | x1 | -10.021
H2 | x2 | -21.096
H2O | x3 | -37.986
N | x4 | -9.846
N2 | x5 | -28.653
NH | x6 | -18.918
NO | x7 | -28.032
O | x8 | -14.640
O2 | x9 | -30.594
OH | x10 | -26.111
La energía de Gibbs del sistema en equilibrio debe ser mínima
Energia libre por mol del componente j:
yj fracción molar en la mezcla
Encontrar la composición que minimiza la energía de Gibbs total de la mezcla

## Slide 43
Equilibrio Químico
Conservación de masa del elemento i
aij moles del elemento i en un mol de la especie j
 | H | H2 | H2O | N | N2 | NH | NO | O | O2 | OH
a1j / H | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
a2j / N | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
a3j / O | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1
Problema NLP con restricciones lineales

## Slide 44
sets c compuestos / H, H2, H2O, N, N2, NH, NO, O, O2, OH /
i atomos / H hidrogeno, N nitrogeno, O oxigeno /
table a(i,c) atomos por compuesto
H H2 H2O N N2 NH NO O O2 OH
H 1 2 2 1 1
N 1 2 1 1
O 1 1 1 2 1
parameters mix(i) numero de moles en la mezcla / h=2, n=1, o=1 /
gibbs(c) energia libre de gibbs a 3500 k y 750 psi /
H -10.021, H2 -21.096, H2O -37.986, N -9.846, N2 -28.653
NH -18.918, NO -28.032, O -14.640, o2 -30.594, OH -26.11 /
gplus(c) energia de gibbs mas presion ;
gplus(c) = gibbs(c) + log(750*.07031); display gplus;
GAMS

## Slide 45
GAMS
variables x(c) number of moles en la mezcla
xb numero total de moles en la mezcla
energy energia libre total en la mezcla
positive variables x, xb;
equations cdef(i) definición de componente
edef definicion de energia
xdef definicion de moles totales ;
cdef(i).. sum(c, a(i,c)*x(c)) =e= mix(i);
xdef.. xb =e= sum(c, x(c));
edef.. energy =e= sum(c, x(c)*(gplus(c) + log(x(c)/xb)));
x.lo(c) = .001; xb.lo = .01;
model mixer chemical mix for N2H4+O2 / all /;
solve mixer minimizing energy using nlp;

## Slide 46
GAMS
---- VAR x number of mols in mixture
LOWER LEVEL UPPER MARGINAL
H 0.001 0.040 +INF EPS
H2 0.001 0.146 +INF .
H2O 0.001 0.785 +INF EPS
N 0.001 0.001 +INF EPS
N2 0.001 0.485 +INF .
NH 0.001 0.001 +INF 0.371
NO 0.001 0.027 +INF .
O 0.001 0.018 +INF EPS
O2 0.001 0.037 +INF EPS
OH 0.001 0.096 +INF EPS
** Feasible solution. Value of objective = -47.3618693341

## Slide 47
Diseñar los cambiadores con área mínima
1
2
3
Cambiador | U (w/m2ºK) | Area (m2)
1 | 681 | A1
2 | 454 | A2
3 | 227 | A3
35ºC
150ºC
200ºC
300ºC
260ºC
T1
T2
T3
T4
T5
Dimensionar los cambiadores para cumplir las especificaciones con áreas mínimas

## Slide 48
Area mínima
1
2
3
35ºC
150ºC
200ºC
300ºC
260ºC
T1
T2
T3
T4
T5
Balance de energia:

## Slide 49
Posicionamiento
Se desean instalar tres tanques de forma cilíndrica para el almacenamiento de un cierto producto, los cuales deben encerrarse con una valla rectangular. ¿Cuál debe ser su situación en un terreno para gastar el mínimo posible en la valla?
1
2
3
Tanque | Radio r (m)
1 | 5
2 | 15
3 | 10
(xi,yi) coordenadas del centro del tanque i
A, B longitud y anchura de la valla
A
B
x
y
Por simplicidad, posicionar los tanques en el primer cuadrante

## Slide 50
Posicionamiento
1
2
3
(xi,yi) coordenadas del centro del tanque i
A, B longitud y anchura de la valla
A
B
y
x
Tanque | Radio r (m)
1 | 5
2 | 15
3 | 10
Múltiples soluciones por simetría, posibilidad de reducción

## Slide 51
Posicionamiento II
1
2
3
A2
B1
y
x
El tanque 3 se posiciona en el origen de coordenadas. Solo hay que determinar la posición relativa de los otros dos.
Formulación con derivadas continuas
A1
B2

## Slide 52
Octanaje en mezclas
En la operación de blending se mezclan gasolinas y se le añade algún aditivo para lograr el octanaje requerido. En el pasado se usaba tetraetil plomo (TEL) como aditivo. El índice de octano no es una función lineal de TEL, por ello, normalmente se calcula el octanaje de la mezcla como la media volumétrica de los octanajes de los componentes medidos a la misma concentración de TEL de la mezcla.
Se desea hacer una mezcla con una concentración de TEL en la misma que no sobrepase un máximo y garantice un número de octano superior a un mínimo, mezclando n componentes de los que se conocen las curvas Octanaje/TEL
TEL
Octanaje

## Slide 53
Octanaje en mezclas
Nomenclatura:
xi flujo del componente i
F flujo de gasolina mezcla deseado
 concentración de TEL en la mezcla
zi() óctanaje del componente i cuando contiene TEL a concentración 
zm octanaje de la mezcla
Mi disponibilidad máxima del componente i
pi precio del componente i
w flujo de TEL

## Slide 54
Reactor Químico
Reactor
TT
AT
Refrigerante
Productos: A y B
Materia prima
producto A
A  B
Especificaciones: Ti, q, ci, Tci
T
Ti, q, ci
Tci

## Slide 55
Conservación de A y B
Conservación de Energía
TT
AT
Refrigerante
Productos: A y B
Materia prima
producto A
A  B
T
Ti, q, ci
Tci
Reactor

## Slide 56: Diseño del reactor
Total variables: 14
q, ci, cA, cB, V, T, x, Ti, A, Tc, F, Tci, D, L
Ecuaciones: 7
Especificaciones: 4
q, ci, Ti, Tci
Grados de libertad: 3 x, T, L
Se pueden seleccionar x, T y L dentro de un rango
CB redundante

## Slide 57: Cálculo a partir de x,T,L
Para un x, T y L escogidos:
Calcular cA : c = (1- x) ci
Calcular el tamaño V: V = qx / (k(1- x))
Calcular las dimensiones D, A y el costo de construcción
Calcular Q Q = -(ci - c)qH - cpq(T - Ti)
Calcular Tc Tc = T - Q / (U A)
Calcular F F = Q / (j cpj (Tc - Tci )
Calcular costos de inversión y operación
Especificar otra x, T o L y repetir

## Slide 58
Grados de libertad y optimización
Puede escogerse el mejor valor de las variables que se escojan como grados de libertad para que, cumpliendose las ecuaciones del modelo, se verifiquen tambien una serie de restricciones sobre las condiciones de operación y diseño y se maximize o minimize una cierta función de coste
min costo de construcción =
= 1916.9 D1.066 L0.802 €
Si los grados de libertad son cero, hay una solución única y no hay posibilidades de optimizar el diseño

## Slide 59
Dos planteamientos distintos
Max Beneficio = max - 3 * 1916.9 D1.066 L0.802 + (qcBprecioB
x, T, L - qcAiprecioAi - F precioF )*tiempo
Usar solo x, T y L como variables de decisión y calcular las demás mediante las ecuaciones de igualdad

## Slide 60: Diseño óptimo
Max Beneficio = max - 3 * 1916.9 D1.066 L0.802 + (qcBprecioB
x, T, L - qcAiprecioAi - F precioF )*tiempo
Sujeto a:

## Slide 61
Diseño óptimo (todas las variables son incognitas)
Max Beneficio = max - 3 * 1916.9 D1.066 L0.802 + (qcBprecioB
x, T, L,D,F,……. - qcAiprecioAi - F precioF )*tiempo
Sujeto a:

## Slide 62
Ejemplo
Especificaciones:
q = 2.832 m3/h k = 0.5 h-1 H = 69.710,5 kJ/kmol Ti = Tri = 21.11 ºC  = 800.8 Kg/m3 ci=15 kmol/m3 U = 6129 kJ/h m2·K cp = 0,968 kJ/kg·K cpc = 1,291 kJ/kg·K j = 1041.1 Kg/m3 separación camisa 0.1 m. 1< L / D < 3 Fr < 90 10 < T - Tr < 30 0.8 < x < 0.95
Ti, q, ci
Tci
T
Costo = 575.7 D1.066 L0.802
Solución: T= 65, D = L = 3.03
Tr = 51.5 Fr = 58.4 x = 0.8
J = 4565.04 €

## Slide 63
Reconciliación de datos (Rollins 93)
A
B
C
D
1
2
3
5
4
6
7
En el proceso de la figura se han medido los flujos de las corrientes 1 a 7 con medidores que presentan distintas varianzas según la tabla adjunta
Corriente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Medida | 49.5 | 81.5 | 85.3 | 10.1 | 72.9 | 25.7 | 50.7
Varianza | 1.5625 | 4.5156 | 4.5156 | 0.0625 | 3.5156 | 0.3906 | 0.3906
¿Cual es la mejor estimación coherente de los mismos?

## Slide 64
Reconciliación de datos
A
B
C
D
1
2
3
5
4
6
7
Las medidas no son coherentes, p.e. un balance en la unidad C da: F3 F4+ F5 83.5  10.1 + 72.9 = 83, debido a la imprecisión de las medidas. Se desea corregirlas lo menos posible para que ajusten los balances, teniendo en cuenta la variabilidad previsible de cada una.
Corriente | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Medida | 49.5 | 81.5 | 85.3 | 10.1 | 72.9 | 25.7 | 50.7
Varianza | 1.5625 | 4.5156 | 4.5156 | 0.0625 | 3.5156 | 0.3906 | 0.3906

## Slide 65
Reconciliación de datos
Variables
Fim flujo medido en la corriente i
Fi flujo estimado en la corriente i
Objetivo
Restricciones de cumplimiento de los balances másicos en cada nodo
Las correcciones se minimizan con pesos inversamente proporcionales a la varianza de cada instrumento
Pueden detectarse errores gruesos (perdidas, averias,..) por la magnitud del reajuste de las medidas

## Slide 66
Distancia mínima
x1
x2
Encontrar la máxima y mínima distancia al origen de la curva:
Sujeto a: