## Slide 1: CONTROL Y OPTIMIZACION DE UN BLENDING DE GASOLINAS EN LINEA (rundown) Demostración del Proyecto
Rafael González Martín

## Slide 2: Contenido
Se muestra la evolución histórica del control de un blending de gasolinas en línea (rundown).
Se definen las líneas de desarrollo e implementación del Optimizador y Controlador del Blending de Gasolinas
Se muestran mejoras relacionadas con aspectos operativos y con la integración de los distintos Departamentos y tareas relacionadas con el Control y la Optimización del Blending

## Slide 3: Introducción (Blending de una línea)
El 95 % de los procesos de mezcla (blending) de gasolinas en el mundo se hacen de tanque.
Ocasionalmente algún componente viene de unidad.
Producto final
Componentes

## Slide 4: Introducción ( Blending Multilínea)
Analizadores
Analizadores
El problema de Control y Optimización se complica cuando se blendea simultáneamente en varias líneas.
En PETRONOR todos los componentes vienen de Unidad y existen tres líneas de blending.
Componentes
Producto final
Producto final

## Slide 5: Sumario
Evolución del Sistema de Control
Jerarquía de Control y Optimización
Desarrollo del Optimizador
Integración de Usuarios
Futuras mejoras
Ruegos y preguntas

## Slide 6: Evolución del Sistema de Control (1/3) Configuración inicial
Se formulaba usando una línea u ocasionalmente dos líneas de forma simultánea.
Las aportaciones de componentes a las líneas que se formulan se hacían en control de caudal (FIC), mientras que el resto del componente se envíaban a las línea de excesos por control de presión (PIC)
La alta flexibilidad del blending obligaba a ser flexible en la configuración del control básico, usando para ello un conjunto de selectores.
Eran muy frecuentes las saturaciones de los PIC’s al carecer de control de presión aguas abajo en la línea de blending. Este problema era muy frecuente en los cambios de estructura de producción
FC
FC
FC
HS
HS
HS
PC
SP
SP
SP
SP
PV
PV
PVR
Linea G1
Linea G2
Linea G3
Compte. (1)
De unidad
Compte. (14)
PV

## Slide 7: Evolución del Sistema de Control (2/3) Control Multivariable de caudal y presión
FI
FI
FI
PI
NIR+S
Línea G1
Línea G2
Línea G3
Compte. (1)
De unidad
Compte. (14)
MPC
(DMCPlus)
Otros
Comptes.
Otros
Comptes.
SP’s de caudal
(de receta)
SP’s de presión
(valores fijos)
Controla todos los caudales (coriolis) y presiones del blending de una forma integral
Garantiza el cumplimiento de los puntos de consigna de caudal dejando las presiones flotando si no se pueden cumplir todos los objetivos de control
Facilita la operación en los cambios de receta bruscos
Se ejecuta cada 15 segundos
: Nuevo

## Slide 8: Evolución del Sistema de Control (3/3) Detalle de Operación
La función principal es operar cómodamente el controlador multivariable
Se accede desde una tecla de la US (TDC3000)
Se introduce la estructura por componente, indicando su alineación, FS, EX, o SP

## Slide 9: Jerarquía de Control y Optimización Diagrama de Flujo
Blending
DMCPlus
Control de Caudales
y Presiones
Caudales y Presiones
SP’s
Analizadores
NIR + Azufre
Calidades
Tec. Propia
Control y Optimización
De Propiedades
SP’s
Existente

## Slide 10: Jerarquía de Control y Optimización Estructura general
Plan de producción (estructura)
Restricciones de unidad (disponibilidad)
Caudales
Receta
Optima
Datos económicos (precios)
Presiones
Optimizador del blending con modelos no lineales (NLP)
Control caudales
MPC
(DMCPlus)
El objetivo es controlar y optimizar las calidades acumuladas en el tanque.
Se usan técnicas industriales estándar de Control Multivariable y Optimización.
Los datos del NIR se validan periódicamente frente a datos de laboratorio.
El optimizador puede funcionar de forma manual.
Estado de los tanques (volumen y calidad, SPC)
Calidad analizador línea (NIR)
Calidades de laboratorio (SGL)

## Slide 11: Jerarquía de Control y Optimización Estructura detalle
La función principal es garantizar el cumplimiento de las especificaciones de producción en el tanque
Otro objetivo es conseguir la receta más económica para cumplir el punto anterior
Recibe las especificaciones de producción, los precios, los datos del NIR en la línea y los resultados de laboratorio (línea y tanque)
Calcula las calidades acumuladas en el tanque y compensa los errores de medición con laboratorio
Envía los puntos de consigna de caudal al MPC
Se ejecuta cada 20 minutos
FI
FI
FI
PI
NIR+S
Línea G1
Línea G2
Línea G3
Compte. (1)
De unidad
Compte. (14)
MPC
(DMCPlus)
Otros
Comptes.
Otros
Comptes.
SP’s
de caudal
SP’s de presión
(valores fijos)
Optimizador
(NLP)
Restricciones
unidad
Datos económicos
Laboratorio
(SGL)
Plan de Producción
Información tanques
PV’s
(caudal)

## Slide 12: Jerarquía de Control y Optimización Desarrollo Optimizador
SP’s de caudal (DMC)
Restricciones
Unidad, disponibilidad (TDC)
Datos económicos, precios (SPC)
Plan de producción,
Estructura (SPC)
Estado de los tanques,
volumen y calidad (SPC y TDC)
PV’s de caudal (TDC)
Núcleo Optimizador
Min F(x)
Monitorización
Gestión
receta
Gestión inicial
Tanques (Heel)
Datos laboratorio, (SGL)
Propiedades
Línea
(NIR+S)
Cálculo
Propiedades
Gestión
laboratorio
Gestión/Validación
Propiedades
Gestión/validación
restricciones
Gestión
precios
Informes
Validación
Volumen
acumulado
Val./Gest.
Caudales
Simulaciones
Validación
Niveles
Acción manual
Acción automática
(SPC)
(TDC)
NIR
Selección
Corrientes

## Slide 13: Optimizador : Función de coste
Minimizar caudales por la línea de excesos, siempre que los excesos sean realmente excesos (bajo precio)
Minimizar regalo de calidad
Maximizar el uso de los componentes más baratos
Minimizar desviación de receta inicial (deshabilitado por el momento, solo útil cuando se prevea optimizar una secuencia de blendings)
Objetivos (por prioridad):
Sujeto a Restricciones (por prioridad):
Disponibilidad de productos en unidades y en tanques
Límites físicos de líneas y equipos (no de tanques)
Especificaciones de calidad del producto final

## Slide 14: Optimizador : Gestión y Validación de Restricciones
Existen tres tipos de restricciones :
Disponibilidad de productos en unidad o en tanque (se gestionan de forma automática)
Restricciones físicas de capacidad de líneas, bombas, etc. (gestión automática)
Limitaciones adicionales planificadas (límites impuestos de forma manual)
El optimizador puede funcionar de forma manual imponiendo límites (SP’s) al controlador de caudales

## Slide 15: Optimizador : Validación Precios
La función de coste necesita usar precios de los componentes
Los precios pueden reflejar la economía real de la planta o una situación de conveniencia, por eso requiere intervención manual en la gestión
Deben residir en una base de datos para garantizar la traceabilidad del optimizador

## Slide 16: Optimizador : Validación Receta
Se pretende trasladar de forma semi-automática la estructura generada por PyO al optimizador y al modo de funcionamiento del NIR
Se debe asociar cada estructura a cada lote de blending para garantizar la traceabilidad
Requerirá modificaciones mínimas en la estructura (transitorio)

## Slide 17: Optimizador : Validación Volumen Acumulado
Se disponen de dos medidas para saber el nivel del tanque, una del SDM(TDC) y otra por integración de los caudales medidos.
El objetivo de este módulo es contrastar las medidas y generar alarmas en caso de haber inconsistencias.
Se puede usar como herramienta de diagnostico de los medidores de caudal y de nivel.

## Slide 18: Optimizador : Validación Laboratorio
Este módulo gestiona los accesos directos al SGL y permite al usuario validar los resultados del laboratorio antes de que se usen en la aplicación.

## Slide 19: Optimizador : Gestión y Validación de Propiedades
El objetivo es calcular las correcciones necesarias de los valores del NIR+S
Existen tres tipos de validaciones:
  Validación de la propiedad en la línea en base al cálculo inferido de las propiedades de los componentes y los caudales instantáneos
  Validación de las propiedades de la línea (NIR+S) frente a datos de laboratorio
  Validación de las propiedades acumuladas en el tanque frente a datos de laboratorio.
La segunda y la tercera validación tienen que converger en el tiempo; esto permite efectuar un control de calidad estadístico de los analizadores

## Slide 20: Optimizador : Cálculo Propiedades
Este módulo se encarga de calcular las propiedades previstas en la línea y las acumuladas en el tanque
Se usan índices de mezcla para la PVR (método CHEVRON), RON (método KBC), MON (método KBC)

## Slide 21: Optimizador : Validación caudales
A pesar de que se van a usar medidores de caudal muy fiables (másicos), es necesario hacer una validación automática de los caudales medidos al objeto de no interferir negativamente en el cálculo de propiedades.
También es posible hacer una gestión de estos caudales por razones de mantenimiento o mal-función de los medidores

## Slide 22: Optimizador : Monitorización
Permite ver la evolución del blending en toda la vida útil del lote, es decir, desde que se empieza a hacer el blending (pasado), la situación actual (presente) y la evolución prevista hasta terminar el lote (futuro)
Se usa el concepto de predicción (target) usado en los DMC’s. Este concepto ha sido muy bien asimilado y utilizado por los operadores de unidades en las que existan DMC’s funcionando.
Presente
Final del lote

## Slide 23: Optimizador : Informes
Se podrán generar informes de toda la evolución del lote, con los valores iniciales, finales y con todas las acciones que se hayan tomado.
La generación del informe podrá ser automática o bajo demanda.
También se podrá enviar el informe de forma automática a un buzón de correo electrónico.

## Slide 24: Optimizador : Simulaciones
Permite simular escenarios alternativos, necesarios cuando el optimizador no sea capaz de encontrar soluciones que cumplan todas las restricciones.
También es útil cuando se quieran hacer correcciones o formulaciones en tanque de forma directa sin pasar por el blending.

## Slide 25: Integración de Usuarios
La aplicación sirve a múltiples usuarios
Supervisor de area
Administradores
Planificador
Técnico de calidad
Hay más usuarios relacionados:
Analizadores en línea (TI)
Cálculos inferidos (TI)
Laboratorio
Usuarios autorizados
Grupos de
Seguimiento

## Slide 26: Futuras mejoras
Base de datos de
producción y posible
integración con el SPC
Receta
Optima
Optimizador del blending con modelos no lineales (NLP)
Control caudales
MPC
(DMCPlus)
Severidad
Unidades

## Slide 27: Ruegos y Preguntas
Optimizador