## Slide 1: Optimización sin restricciones
Prof. Cesar de Prada
Dpt. Ingeniería de Sistemas y Automática
UVA
prada@autom.uva.es

## Slide 2
Optimización sin restricciones
Los métodos sin restricciones son importantes porque:
Hay problemas que se pueden formular sin restricciones
Permiten introducir muchos conceptos y explorar ideas que se usarán en problemas NLP
Muchos problemas de optimización utilizan en alguna fase algoritmos sin restricciones
Algunos problemas NLP pueden reformularse como problemas sin restricciones

## Slide 3
Indice
Condiciones de extremo
Problemas monovariables
  Métodos tipo Newton
  Métodos de reducción de intervalos
  Métodos de aproximación por polinomios
Problemas multivariables
  Algoritmos basados en gradientes
  Algoritmos tipo Newton
  Algoritmos basados solo en valores de la función
Software
Existen muchos métodos. En el curso solo veremos algunos de los mas significativos

## Slide 4
Condiciones de extremo
En problemas sin restricciones es posible encontrar condiciones analíticas de óptimo
El hessiano H, o matriz de derivadas segundas determina el carácter del posible óptimo
Condición necesaria

## Slide 5
Condiciones de extremo
Si H(x*) es PD o PSD, J(x) presenta un mínimo en x*
Si H(x*) es ND o NSD, J(x) presenta un máximo en x*
Si H(x*) es indefinida no hay extremo, J(x) presenta un punto de silla en x*
x* cumpliendo esta ecuación se denomina punto estacionario
Aproximación de 2º orden

## Slide 6
Condiciones de extremo
La solución analítica de la condición de extremo, para funciones complejas, suele ser una ecuación no lineal difícil de resolver, por lo que suele ser preferible formular métodos numéricos directos para resolver el problema

## Slide 7
Optimización monovariable
Son problemas importantes porque:
Se usan como un paso intermedio en otros algoritmos
Muchos problemas son monovariables
Existen varios métodos basados en enfoques diferentes:
Imponer las condiciones analíticas
Minimizar un intervalo de incertidumbre
Aproximar la función por un polinomio
otros
Supondremos que las funciones J(x) son unimodales y solo presentan un mínimo local

## Slide 8
Método de Newton (Newton-Raphson)
La solución analítica es J’(x)=0
¿cómo resolver esta ecuación?
Aplicando el método de Newton. Para la solución de f(z) = 0:
Que conduce a:
Se parte de un valor inicial x0 y se generan aproximaciones x1, x2, .... hasta que se cumpla un criterio de finalización

## Slide 9
Interpretación geométrica
J’(x)
xk+1
xk
x
J’(x)
xk+1
xk
x
xk+2
Cada iteración corresponde a una aproximación lineal
Objetivo

## Slide 10
Criterios de finalización
Criterios de finalización:
| J’(xk) | < ε
| xk+1 - xk | < ε
| J(xk+1) – J(xk)| < ε
k > N
La principal dificultad y empleo de tiempo está en el cálculo de las derivadas
J’(x)
xk+1
xk
x
xk+2

## Slide 11
Derivadas
Si las derivadas no son calculables analíticamente, pueden aproximarse por:
Por tanto:
 >0 pequeño

## Slide 12
Convergencia
x*
x1
x2
x3
x4
x5
Diremos que la solución converge a un valor x* cuando la secuencia de valores xk generados por el algoritmo verifican
x
A partir de un k. De modo que los puntos xk están cada vez mas próximos a x*
x0

## Slide 13
Método de Newton
J’(x)
xk+1
xk
x
Ventajas:
Converge localmente en forma cuadrática
Inconvenientes:
Hay que calcular o estimar primeras y segundas derivadas
Si J’’(x) 0 converge lentamente
Si x0 esta muy alejado de x* puede no converger, o converger a otro valor

## Slide 14
Ejemplo J(x) = x2 + 4 cos(x)
Minimizar J(x)
J’(x*) =
= 2x* - 4sen(x*) = 0
Necesita resolverse por métodos numéricos
x* = ± 1.895.. , 0
x*
2 mínimos (locales, globales) y un máximo
x*

## Slide 15
Minimizar J(x) = x2 + 4 cos(x)
Minimizar J(x) usando Newton
J’(x) = 2x-4sen(x)
J’’(x) = 2 – 4cos(x)
x*

## Slide 16
Minimizar J(x) = x2 + 4 cos(x)
x*

## Slide 17
Ejemplo J(x) = x2 + 4 cos(x)
Converge a diferentes velocidades y puntos en función del punto inicial
Excel
x*
x0 = 3
x0 = 1

## Slide 18
Métodos de Reducción de Intervalos
J(x)
x3
x1
x2
x4
Generar una sucesión de intervalos [x1 , x2], [x3, x4],.... de dentro de cada uno de los cuales esta el óptimo y longitud cada vez menor hasta llegar a la precisión requerida
x*
2 pasos:
Encontrar un intervalo inicial que contenga a x*
Reducir la longitud inicial hasta la precisión requerida

## Slide 19
1 (Semi)Intervalo inicial
J(x)
x1
x2
x*
J(x)
x1
x2
x*
J(x)
x1
x2
x*
Se toman dos puntos x1 < x2
Si J(x1) < J(x2)  x* < x2
Si J(x1) > J(x2)  x* > x1
Si J(x1) = J(x2)  x* [ x1, x2]

## Slide 20
1 Intervalo inicial
J(x)
x0
xk+1
x1 ....
xk
Conocido un semi-intervalo inicial p.e. [x0, ) donde esta x*, para localizar un intervalo inicial se puede generar una secuencia de valores:
Hasta que:
J(xk-1) > J(xk) ≤ J(xk+1)
El intervalo inicial es [xk-1 , xk+1]
 Es positivo o negativo según el semiintervalo
Compromiso precisión / nº de iteraciones

## Slide 21
2 Reducción del intervalo
J(x)
k
k
1
2
Si en el paso k el intervalo en el que se encuentra el óptimo es
[k , k], se puede reducir su longitud Lk = k - k evaluando la función J(x) en dos puntos 1 < 2 internos al intervalo
¿Como elegir los dos puntos internos?

## Slide 22
2 Reducción del intervalo, ε-minimax
J(x)
k
k
1
2
Criterio: minimizar la longitud del mayor de los intervalos posibles
Min max { 2 - k, k - 1, 2 - 1}
Si 2 = 1 + ε
Min max{1 + ε - k, k - 1}
ε
1
1 + ε - k
k - ε
k - 1
k
1 + ε - k = k - 1
Simétricos respecto al centro del intervalo

## Slide 23
2 Reducción del intervalo, ε-minimax
J(x)
k
k
1
2
ε
2 - k = k - 1
ε debe escogerse tan pequeño como se pueda para reducir la longitud del intervalo
En N pasos:

## Slide 24
Ejemplo J(x) = x2 + 4 cos(x)
Minimizar J(x)
Intervalo inicial [1,3]
 = 0.02
Puntos intermedios iniciales: 1 + (3-1)/2 ± /2
1,99, 2.01
3,16
5,04
3,331
3,339
1
2,01
1,495
2,01
Excel

## Slide 25
Sección dorada
J(x)
k
k
1
2
ε
El método del ε – minimax evalua la función J en dos puntos internos que no reutiliza en la siguiente iteración
Puede plantearse el mismo problema imponiendo la condición de que uno de los puntos sirva para la siguiente iteración. El algoritmo de la sección dorada está basado en esta idea
k
k
1
2
ε
k+1
k+1


## Slide 26
Método de la Sección dorada
k
k
1
2
1
2
k+1
k+1
k
k
1
2
Lk+1 = 0.618 Lk
Lk

## Slide 27
Metodos de aproximación por polinomios (2º orden)
J(x)
k
k
k
Si se conoce el valor de J(x) en tres puntos del intervalo [k , k] se puede calcular un polinomio P(x) de segundo orden que pase por dichos puntos y que se puede considerar una aproximación de J(x) en el intervalo.
El método usa el mínimo analítico del polinomio para estimar un nuevo punto (próximo al óptimo) y reducir la longitud del intervalo de incertidumbre, pero calculando un solo valor nuevo de J(x) en cada iteración
P(x) = a + bx + cx2
P(k) = a + b k + c k 2 = J(k)
P(k) = a + b k + c k 2 = J(k)
P(k) = a + b k + c k 2 = J(k)

## Slide 28
Métodos de aproximación por polinomios (2º orden)
P(x) = a + bx + cx2
P(k) = a + b k + c k 2 = J(k)
P(k) = a + b k + c k 2 = J(k)
P(k) = a + b k + c k 2 = J(k)
J(x)
k
k
k
Mínimo de P(x) = a + bx + cx2
 = - b / (2c) , calcular J() y reducir el intervalo

Sistema de ecuaciones lineales en a, b, c que pueden calcularse:

## Slide 29
Métodos de aproximación por polinomios
J(x)
k
k
k
Mínimo de P(x) = a + bx + cx2
= - b / (2c) , calcular J() y reducir el intervalo
Cualquiera de los dos intervalos que pueden resultar de la reducción, contiene un punto interior y puede usarse para una nueva iteración

k
k

k
k

Son posibles otros métodos, p.e. de interpolación cúbica usando 4 puntos

## Slide 30
Optimización multivariable
Ejemplo

## Slide 31
Algoritmos de búsqueda del óptimo
Curvas de nivel de J(x)
Métodos iterativos:
Partiendo de un valor inicial x0 , se busca un nuevo punto en una cierta dirección de búsqueda sk que de un mejor valor de J
Se continua iterando hasta estar suficientemente cerca del óptimo
xk
xk+1
sk
xk = valor del vector x en el paso k

## Slide 32
Criterios de terminación
 fija la tolerancia o precisión
0 > 0 evita divisiones por cero
xk
xk+1
sk
1 El gradiente es suficientemente pequeño
2 La solución no avanza significativamente
3 La función de costo no mejora significativamente
4 El número de iteraciones excede un máximo N

## Slide 33
Propiedades del algoritmo
xk
xk+1
sk
Estabilidad / Convergencia
La longitud del paso es cada vez menor
Convergencia al optimo
Convergencia local / global
El algoritmo es un sistema dinámico discreto

## Slide 34
Propiedades del algoritmo
xk
xk+1
sk
Velocidad de convergencia al óptimo de orden p
c velocidad de convergencia
Velocidad de convergencia superlineal

## Slide 35
Optimización multivariable
Variedad de enfoques:
  Algoritmos basados en el gradiente
  Algoritmos tipo Newton
  Algoritmos basados en valores de la función

## Slide 36
Métodos basados en el gradiente
El vector gradiente de J(x) en un punto x indica la dirección en la que la función experimenta el máximo crecimiento a partir de ese punto.
El gradiente negativo indica la dirección de máxima disminución
Curvas de nivel de J(x)
-g(x)

## Slide 37
Algoritmo del descenso mas pronunciado (Steepest descent)
Curvas de nivel de J(x)
xk
xk+1
Avanzar todo lo que sea posible en la dirección de máximo descenso. En cada paso se hace una optimización escalar sobre k

## Slide 38
Algoritmo del descenso mas pronunciado con funciones cuadráticas
C, simétrica positiva definida
Las funciones cuadráticas son adecuadas para evaluar el algoritmo: muchas funciones pueden aproximarse adecuadamente por ellas cerca del óptimo y tienen solución conocida
¿Converge al óptimo cuando k ?
Velocidad de convergencia

## Slide 39
Funciones cuadráticas
Tienen especial interés porque una función cualquiera continuamente diferenciable, puede aproximarse por una función cuadrática en las proximidades del óptimo:
La región x’Cx  1 es convexa si C es PSD
También son las funciones mas sencillas de modo que, si un método no va bien con una de ellas, probablemente no ira bien con otra función mas compleja

## Slide 40
Algoritmo del descenso mas pronunciado con funciones cuadráticas

## Slide 41
Algoritmo del descenso mas pronunciado con funciones cuadráticas

## Slide 42
Ejemplo
Excel

## Slide 43
Función de Rosenbrock (banana)

## Slide 44
Algoritmo del descenso mas pronunciado con funciones cuadráticas
¿Convergencia? Se alcanza el óptimo exactamente cuando g(x)=0
Con funciones cuadráticas, si no se alcanza el óptimo en la primera iteración, no se alcanza nunca
Supongamos que g(x0)≠ 0, Puede ocurrir que g(x0) sea o no sea vector propio de C.

## Slide 45
Algoritmo del descenso mas pronunciado con funciones cuadráticas
Si g(x0) es vector propio de C:
Y el optimo se alcanza en una iteración

## Slide 46
Algoritmo del descenso mas pronunciado con funciones cuadráticas
En general si g(x0) no es vector propio de C:
Y el optimo no se alcanza en la siguiente iteración

## Slide 47
Algoritmo del descenso mas pronunciado con funciones cuadráticas
y además g(x1) no es vector propio de C: En efecto, si se cumpliera:
Lo que es contradictorio con la expresión (*), quedando probado por inducción.
(*)
En general el algoritmo del descenso mas pronunciado no alcanzará el óptimo exactamente cuando k

## Slide 48
Algoritmos tipo Newton
Se diseña para una función cuadrática y se aplica a una función cualquiera
Supongamos que J(x) es cuadrática. ¿Cómo escogeríamos ∆x para alcanzar el óptimo en un paso?
C es el hessiano o matriz de segundas derivadas de J

## Slide 49
Algoritmo de Newton-Raphson
Por analogía, para una función cualquiera J(x) diferenciable dos veces, podemos usar el algoritmo:
A medida que la función se acerque al óptimo se asemejará mas a una cuadrática y el algoritmo convergerá rápidamente al óptimo
Método de segundo orden
sk dirección de busqueda en el paso k

## Slide 50
Ejemplo
Al ser cuadrática:
Excel

## Slide 51
Ventajas / Inconvenientes del método de Newton-Raphson
Ventajas:
Normalmente requiere menos iteraciones
Inconvenientes:
Requiere conocer el gradiente y el hessiano
Requiere invertir el hessiano
No hay garantía de que el hessiano sea PD y el algoritmo converja
El gradiente y el hessiano pueden aproximarse por diferencias finitas
La inversión del hessiano puede cambiarse por la resolución de un sistema de ecuaciones lineales en sk:

## Slide 52
Convergencia
En una aproximación de primer orden:
Comprobación: sk es una dirección de descenso si:
-g(xk)
sk
Si el hessiano no es PD no hay garantía de que J(x) vaya disminuyendo en cada iteración
Solo si J(x) es convexa hay garantía de que H es PD

## Slide 53
Algoritmo de Marquardt-Levenberg
Modifica el Hessiano para asegurar que sea PD en cada paso

## Slide 54
Algoritmo de Marquardt-Levenberg

## Slide 55
Minimización respecto a k
Pueden aplicarse los métodos de optimización monovariable
A veces se prefiere usar un procedimiento mas simple con la condición de que J(x´k) decrezca.
J(xk+ksk)
k
El menor valor de k es 0 y el método de Newton puro es con k =1
Puede evaluarse J para k 0 y 1, si no decrece:
J(xk+sk)
Puede hacerse una interpolación cuadrática conocidos J(xk+sk) J(xk) y g(xk)’sk y calcular su mínimo como estimación de k
J(xk) - kg(xk)’sk
1

## Slide 56
Métodos quasi-Newton
Tratan de evitar el cálculo de la inversa del hessiano, sustituyéndolo por una matriz Ĥk positiva definida que se actualiza en cada paso y debe aproximarse a H(xk)-1
Dirección de búsqueda
Tk matriz de corrección
Si J(x) fuese cuadrática, para cualquier xk se verifica:
Si queremos que Hk+1 se aproxime a C-1 :

## Slide 57
Métodos quasi-Newton
Si la función J(x) fuera cuadrática, despues de n pasos, se debe verificar que Hn = C-1 pues verifican las mismas ecuaciones.
Por tanto, un algoritmo basado en Ĥ alcanzaría el mínimo en n pasos
Si se encuentra una relación Hk+1 = Hk + Tk que verifique xk = Hk+1g(xk) durante n pasos, y la función es cuadrática, entonces Hn = C-1
Se La idea se aplica por extensión a una J(x) cualquiera

## Slide 58
Métodos quasi-Newton
Hay muchas expresiones para Tk que pueden cumplir la relación

## Slide 59
Algoritmo DFP (Davidon, Fletcher, Powell)
En particular para:

## Slide 60
Algoritmo DFP (Davidon, Fletcher, Powell)

## Slide 61
Algoritmo BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno) 1970
Estima recursivamente el Hessiano en lugar de su inversa
∆x y ∆g juegan papeles simetricos al caso DFP
Si Bk es PD y ∆xk’∆g(xk) > 0 entonces Bk+1 es PD, si no se cumple no se actualiza Bk
Bk siempre es PD si J(x) es convexa

## Slide 62
Algoritmo BFGS (Broyden, Fletcher, Goldfarb, Shanno) 1970
En general es mas eficiente que DFP

## Slide 63
Métodos multivariables basados solo en valores de J(x) (Direct search)
Los métodos basados en el gradiente son eficaces con funciones “suaves” y pueden funcionar adecuadamente con muchas variables
No obstante, en muchos casos prácticos, la evaluación analítica del gradiente puede ser complicada o imposible en algunos puntos debido a discontinuidades, fuertes no linealidades, etc.
En algunos casos, una solución es utilizar estimaciones del gradiente basadas en cocientes de incrementos
Otra posibilidad es utilizar algoritmos que no estén basados en el cálculo del gradiente, p.e.:
  Método del simplex
  Método de las direcciones conjugadas de Powell

## Slide 64
Método de la búsqueda Simplex
Los métodos de búsqueda directa basados en patrones evalúan la función a minimizar J(x) en una serie de puntos mas o menos regularmente y se usan estos valores para evolucionar hacia un nuevo patrón de puntos mas cercano al óptimo
La figura geométrica mas sencilla en un espacio de n dimensiones se denomina un Simplex y tiene n+1 vértices, así por ejemplo en R2 es un triangulo, en R3 un tetraedro, etc.
El método de la búsqueda Simplex usa puntos situados en los n+1 vértices de esta figura geométrica para generar otro simplex más próximo al óptimo y continua iterando hasta alcanzarlo con la precisión deseada.
No tiene nada que ver, excepto el nombre, con el método Simplex de LP

## Slide 65
Método de la búsqueda Simplex
1 Se evalua la función en los n+1 vértices del simplex
2 Se escoge el peor vértice y se proyecta una cierta distancia a traves del centroide de los otros vértices
3 Se forma así un nuevo simplex con el vértice proyectado y el resto de los vértices
4 Si se mejora se sigue iterando hasta la tolerancia requerida
vértice
centroide

## Slide 66
Método de la búsqueda Simplex
A medida que se progresa en las iteraciones es posible que o se alcanza el óptimo o se generen ciclos entre dos o mas simplex. Para evitar estas situaciones cíclicas se pueden aplicar tres reglas:
Si el vértice peor se generó en la anterior iteración entonces escoger el vértice con el siguiente valor mayor
Si un vértice no cambia durante mas de M iteraciones, reducir el tamaño del simplex por algun factor tomando como base el punto con menor valor. Sugerencia: M = int (1.65n + 0.05n2)
La búsqueda se termina cuando el simplex es suficientemente pequeño o la desviación estándar de los valores de J(x) en los vértices es suficientemente pequeña

## Slide 67
Generación de puntos
Partiendo del punto base x(0) y un factor de escala  las coordenadas de los otros vertices x(i) , i= 1,...,n de un simplex regular inicial pueden calcularse mediante:
Si x(j) es el vértice que debe reflejarse, el centroide de los otros puntos xc y el nuevo punto reflejado se encuentra en:

## Slide 68
Método de Nelder - Mead
En lugar de mantener un simplex regular, expande o contrae el simplex en la dirección de avance de acuerdo a una serie de reglas
Jm < J(xr)< JM
 = 1
JM < J(xr) ≥ J(xold)
 = - 0.5
xr
Reflexión normal
JM < J(xr) < J(xold)
 = 0.5
J(xr)< Jm
 = 2
Jm valor inferior del simplex
JM segundo valor superior del simplex
xold

## Slide 69
Método de Nelder- Mead
Ventajas:
  Cálculos sencillos con evaluaciones de la función únicamente y poco almacenamiento
  Pocos parámetros ajustables
  Robusto frente a errores y ruidos en la evaluación de la función al utilizar el peor valor
Inconvenientes:
  Se necesita un escalado de las variables
  Es lento al no utilizar información de iteraciones pasadas ni estructural

## Slide 70
Método de las direcciones conjugadas de Powell
Al igual que otros métodos, se diseña pensando en una función cuadrática y se aplica a una función cualquiera
Trata de encontrar el mínimo de J(x) sin usar los valores del gradiente o el hessiano
La idea básica es buscar el mínimo a lo largo de unas direcciones tales que en cada una la función solo dependa de una componente del vector x facilitando así la búsqueda
Estas direcciones se denominan C conjugadas

## Slide 71
Direcciones C conjugadas
x
z
Si una matriz S diagonaliza a C, de modo que S’CS = D diagonal, entonces en las coordenadas z = S-1x :
Como no hay términos cruzados en z , la minimización de J(Sz) puede resolverse como n problemas de minimización respecto a cada componente zj de z

## Slide 72
x2
z1
z2
x1
Minimizar respecto a cada componente zj de z equivale a minimizar a lo largo de cada una de las n direcciones sj a las que se denominan direcciones C conjugadas
Direcciones C conjugadas
s1
s2
Así en n iteraciones llegaríamos al óptimo de una función cuadrática
Los nuevos ejes coinciden con las direcciones principales de la función

## Slide 73
Direcciones C conjugadas
La condición S’CS = D diagonal equivale a:
Definición: dada C (n x n) simétrica, las direcciones s1, s2, ...sr r ≤ n son C-conjugadas si son linealmente independientes y verifican

## Slide 74
Propiedad de los subespacios paralelos
Dada una función J(x) cuadrática y una dirección d,  x1  x2 Rn se verifica que si v1 es la solución de
y si v2 es la solución de
Entonces la dirección v2 – v1 es C-conjugada a d
d
d
v1
v2
x1
x2
v2-v1

## Slide 75
Propiedad de los subespacios paralelos
Demostración
Luego la dirección v2 – v1 es C conjugada a d
Puede extenderse a n direcciones: Si partiendo de x1 y x2 se obtienen v1 y v2 a través de m < n búsquedas a lo largo de las m direcciones conjugadas s1, s2,...,sm entonces v2 – v1 es C-conjugado con todas las direcciones s1, s2,...,sm

## Slide 76
Método de las direcciones conjugadas de Powell
Para generar dos direcciones conjugadas se han usado 2 puntos de partida y dos minimizaciones en una dirección d. Puede obtenerse el mismo resultado con un punto de partida y mas minimizaciones:
x0
x1
x2
x3
En la figura, minimizando sucesivamente a lo largo de las direcciones de los n ejes de x, la minimización en la iteración n+1 es paralela a la 1, con lo cual el vector xn+1 – x1 es C-conjugado al del primer eje. Minimizando en esa dirección y aplicando el procedimiento sucesivamente puede hacerse la minimización a lo largo de n direcciones C-conjugadas y, por tanto, llegar al óptimo.

## Slide 77
Método de las direcciones conjugadas de Powell
Escoger x0 y n direcciones linealmente independientes, p.e. si = ei
Formar el conjunto de n+1 direcciones de búsqueda sn, s1, s2, s3, ...,sn
Minimizar J(x) a lo largo de las n+1 direcciones de búsqueda sucesivamente. Sea vj el optimo en la iteración j
Calcular una nueva dirección de búsqueda como sn+1= vn+1 – v1 que será conjugada a sn (y a las anteriores que se hayan generado)
Usar como nuevo conjunto de n+1 direcciones de búsqueda sn+1, s2, s3, ...,sn ,sn+1 donde s1 se ha eliminado y se ha introducido sn+1= vn+1 – v1
Comprobar las condiciones de optimo y de indep. lineal de las n si diferentes
Volver a 3

## Slide 78
Método de las direcciones conjugadas de Powell
Si la función es cuadrática, después de n bucles, las n+1 búsquedas se hacen sobre direcciones conjugadas y se alcanzará el optimo
Si no lo es, se puede probar que converge de forma superlineal a un óptimo
Es un método eficiente y fiable

## Slide 79
Ajuste de datos por mínimos cuadrados
y
x
(xi, yi)
y = mx+b
Encontrar la recta que mejor se ajusta a un conjunto de N parejas de datos (xi, yi). Puede plantearse como un problema de optimización: Buscar los parámetros de la recta (m , b) que minimiza la suma de los cuadrados de las desviaciones entre los datos y el valor de la recta
Tiene solución analítica

## Slide 80
Ajuste de datos
y
x
(xi, yi)
y = f(x,p)
La idea se puede extender al ajuste del conjunto de las N parejas de datos (xi , yi) por una función cualquiera y= f(x,p) que contiene un conjunto de parámetros a estimar p
El problema se plantea como la minimización de la suma de los cuadrados de los residuos yi – f(xi,p) respecto a los parametros p de la función

## Slide 81
Ecuación de Redlich-Kwong
Relación empírica entre la
Presión P
Temperatura T
Volumen molar v
de un gas real
a y b son coeficientes que deben ajustarse a datos experimentales
Ejemplo, datos de CO2
volumen molar X1 | Temperatura X2 | Presión Y
500 | 273 | 33
500 | 323 | 43
600 | 373 | 45
700 | 273 | 26
600 | 323 | 37
700 | 373 | 39
400 | 272 | 38
400 | 373 | 63,6
Excel

## Slide 82
Resolución de ecuaciones
En muchos problemas aparece la necesidad de resolver ecuaciones del tipo f(x) = 0
O sistemas de ecuaciones del tipo:
Existen métodos para resolverlas tales como:
Newton
Secante
Bisección
Pero también pueden resolverse como problemas de optimización

## Slide 83
Método de Newton
f(x)
x
xk
xk+1

## Slide 84: Newton-Raphson
Exige estimar e invertir el Jacobiano en cada iteración

## Slide 85
Método de la secante
f(x)
x
xi
xi+1
xi-1
f(xi)
f(xi-1)
f(x)
x
xi
xi+1
xi-1
f(xi)
f(xi-1)

## Slide 86: Problema de valores iniciales
F(x)
x
F(x)=0

## Slide 87
Resolución por optimización
El problema puede formularse como:
El mínimo de 12 + 22 , si existe, esta en (0,0), con lo que x e y verifican el sistema de ecuaciones

## Slide 88
Resolución numérica de problemas de optimización
Una vez que se ha formulado un problema de optimización, suele ser conveniente ponerlo en forma tal que se facilite su resolución numérica y se aumente la eficiencia de la búsqueda de esa solución.
Entre las modificaciones posibles están:
El escalado de las variables independientes
Las transformaciones para evitar cálculos fuera de rango log(x), x½, …
Las transformaciones para evitar no diferenciabilidades
Las transformaciones para mejorar la convexidad del problema
Además es importante un ajuste adecuado de las precisiones, tolerancias, nº de pasos, etc. del algoritmo de optimización

## Slide 89
Escalado
El escalado se refiere a los valores relativos de las variables del problema, los cuales no deberían ser muy diferentes para evitar problemas numéricos ocasionados por sensibilidades distintas en distintas direcciones.
Ejemplo: x1 toma valores en torno a 100 y x2 en torno a 0.1
Pueden ser reformulado en términos de las variables u1, u2 escaladas
Ahora u1 y u2 toman valores en torno a 1

## Slide 90
Convexificación
Función no convexa en x
Cambio de variable
Función convexa en v
Problema de rango!